Электрическое поле создается зарядами. Например, во всем известных школьных опытах по электризации эбонита, присутствует как раз электрическое поле.

Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику.

Для характеристики величины электрического поля используется понятие напряженность электрического поля, обозначение Е, единица измерения В/м (Вольт-на-метр). Величина магнитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля Н, единица А/м (Ампер-на-метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот часто также используется понятие магнитная индукция В, единица Тл(Тесла), одна миллионная часть Тл соответствует 1,25 А/м.

По определению, электромагнитное поле - это особая форма материи, посредством которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами. Физические причины существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени электрическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изменяющееся Н - вихревое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. ЭМП неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц, ЭМП "отрывается" них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучившей их антенне).

Электромагнитные волны характеризуются длиной волны, обозначение - l (лямбда). Источник, генерирующий излучение, а по сути создающий электромагнитные колебания, характеризуются понятием частота, обозначение - f. Международная классификация электромагнитных волн по частотам приведена в таблице.

Международная классификация электромагнитных волн по частотам

Наименование частотного диапазона Границы диапазона Наименование волнового диапазона Границы диапазона Крайние низкие, КНЧ 3 - 30 Гц Декамегаметровые 100 - 10 Мм Сверхнизкие, СНЧ 30 - 300 Гц Мегаметровые 10 - 1 Мм Инфранизкие, ИНЧ 0,3 - 3 кГц Гектокилометровые 1000 - 100 км Очень низкие, ОНЧ 3 - 30 кГц Мириаметровые 100 - 10 км Низкие частоты, НЧ 30 - 300 кГц Километровые 10 - 1 км Средние, СЧ 0,3 - 3 МГц Гектометровые 1 - 0,1 км Высокие частоты, ВЧ 3 - 30 МГц Декаметровые 100 - 10 м Очень высокие, ОВЧ 30 - 300 МГц Метровые 10 - 1 м Ультравысокие,УВЧ 0,3 - 3 ГГц Дециметровые 1 - 0,1 м Сверхвысокие, СВЧ 3 - 30 ГГц Сантиметровые 10 - 1 см Крайне высокие, КВЧ 30 - 300 ГГц Миллиметровые 10 - 1 мм