Аннотация.

г. Приморск, Ленинградской области

Зондирование вертикального распределения параметров воды зондом ПГХФП.

Ледовая практика студентов 2 курса факультета океанологии РГГМУ.

Работы проводились с 03 по 06 марта 2003 года в период ледовой практики студентов 2 курса факультета океанологии РГГМУ.

В 200 метрах от береговой черты в толще льда была вырезана майна размером 100х100 см.

В нее опускался преобразователь ПГХФП и регистрировались следующие параметры:

- температура

- электропроводность

- глубина

- концентрация растворенного кислорода

- водородный показатель

- окислительно-восстановительный потенциал

- расчетная соленость.

Регистрация параметров производилась на ноутбук Ranger, принадлежащий ФНЦ ААНИИ.

Питание преобразователя осуществлялось от блоков выпрямителей, запитанных от бензинового генератора 1,5 кВт, доставленного к майне на санях.

Для обеспечения рабочего состояния жидкокристаллического дисплея ноутбука использовался электрокалорифер 0,75 кВт, запитанный от бензинового генератора.

Гидрометеоусловия: облачность- 0 баллов, ветер- В-СВ 3-5 м/сек, температура воздуха

-6…-8 град.С.

Результаты измерений записывались в текстовой файл в ASCII-коде с помощью программы Genie.

Опускание прибора осуществлялось со средней скоростью 11 см/сек , подъем – со средней скоростью 25 см/сек. Выдержка в пикноклине составляла  130 сек на глубине 4,8 метра и 75 сек на глубине  3,7 метра вблизи верхней границы пикноклина.

Графики вертикальных распределений параметров, построенные с помощью программы Excel приведены в приложении.

Отмечается наличие выраженного пикноклина на глубинах от 4 до 14 метров, обусловленного изменением солености от 2 промилле ( на глубине 4 метра ) до 5 промилле ( на глубине 14 метров). В вертикальном распределении параметров  наблюдаются изменения параметров, обусловленные зимней подледной конвекцией.

Все измеренные параметры находятся в пределах среднеклиматических значений для данного района.